## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАГАНСК

#### Нижневартовского района

#### Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021                                                                                                                             № 167

п.г.т. Новоаганск

Об утверждении актуализированной

схемы водоснабжения и водоотведения

городского поселения Новоаганск

В целях обеспечения условий для устойчивого развития территории муниципального образования городское поселение Новоаганск, руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».:

1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Новоаганск согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Новоаганск от 30.04.2020 № 191 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Новоаганск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Новоаганск А.А. Филатова.

Глава городского поселения		          	 	                   Е.Г. Поль

ПРОЕКТ

|  | Приложение к постановлению администрации городского поселения Новоаганск от 14.05.2021 № 167 |
| --- | --- |

Характеристика городского поселения Новоаганск

Территория

Городское поселение Новоаганск Нижневартовского района расположено в центре Западно-Сибирской низменности на северо-востоке Ханты-Мансийского автономного округа. Новоаганск является вторым по величине поселением в Нижневартовском районе.

В границах поселения находятся населённые пункты: посёлок городского типа Новоаганск и национальное село Варьёган. Оба населённых пункта расположены на правом берегу реки Аган.

Удалённость населённых пунктов до города Нижневартовск: пгт. Новоаганск - 230 километров, с. Варьёган - 217 километров. Расстояние между пгт. Новоаганск и с. Варьёган - 7 километров.

Территория поселения относится к области ледниковых и водно-ледниковых равнин с низменным плоским рельефом, озерами и болотами.

Рисунок 1 -Генеральный план городского поселения Новоаганск

Климат.

Климат городского поселения Новоаганск резко континентальный, зимы холодные и продолжительные (6-7 месяцев) с ветрами и метелями, прохладным и влажным летом. Среднегодовая температура – 4,2°С. Абсолютный максимум температуры в июле составляет 36°С, абсолютный минимум в декабре – минус 59°С. Безморозный период составляет 90 – 100 дней. Период с устойчивыми морозами достигает 180 дней. Отопительный период более 260 дней. Расчетная температура самой холодной пятидневки – минус 43°С. Наблюдается резкое колебание температуры в течение суток.

Среднегодовое количество осадков составляет 625 мм, суточный максимум осадков 68 мм.

Обилие осадков, слабое испарение, недостаточный сток способствует заболачиванию местности.

Сезонное промерзание почвы начинается во второй половине октября, достигает максимальной глубины к концу марта. Полное оттаивание грунта происходит в июне. Муниципальное образование расположено вблизи южной границы области распространения вечномерзлого грунта. Глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 0,5 до 3,0 метров.

В целом, климатические условия муниципального образования являются относительно благоприятными для проживания и отдыха людей. Необходимость ветро- и снегозащиты определяются в зависимости от конкретных условий.

Население

Новоаганск является вторым по численности населения поселением Нижневартовского района. На 2020 год численность населения городского поселения составила 10 010 человек (пгт. Новоаганск – 9501 чел., с. Варьёган – 509 чел.). Процентное соотношение количества жителей в населенных пунктах: пгт. Новоаганск – 94,9%, с. Варьёган – 5,1%.

Таблица 1 - Численность населения городского поселения Новоаганск

| Нас. пункт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоаганск | 9 743 | 9 784 | 9658 | 9 617 | 9 511 | 9501 |
| Варьёган | 693 | 660 | 532 | 503 | 518 | 509 |
| Общая численность | 10 436 | 10 444 | 10 190 | 10 120 | 10 029 | 10 010 |

Прогноз численности населения.

Прогноз динамики численности населения определился исходя из складывающейся демографической ситуации, а также планируемых процессов экономического и социального развития. Масштабы развития населенных пунктов по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от существующих тенденций изменения численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с наблюдающейся уже тенденцией увеличения численности населения.

Реализация государственных и муниципальных программ, а также мероприятий, предусмотренных стратегическими документами Нижневартовского района, должны оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего предполагается увеличение темпов прироста населения на первую очередь.

Проектом предлагается прогнозная оценка численности населения на проектируемый период, в том числе расчетный срок – 2037 г. и на первую очередь – до 2030 г.

Методика расчета предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием сбалансированного устойчивого развития территории городского поселения на основе формирования современной производственной базы, привлечения крупных инвестиционных проектов, формирования комплексной системы развития муниципального образования.

Данный вариант прогноза учитывает среднегодовые отклонения показателей увеличения (уменьшения) численности населения, планируемые крупные инвестиционные проекты, как точки привлечения производственных сил, рассматривает динамику численности населения, как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Их прогноз осуществляется на основе разработки сценарных переменных. Для рождаемости это показатели среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента рождаемости, для смертности – ожидаемой продолжительности жизни при рождении и младенческой смертности. Эти показатели задаются на каждый год прогнозного периода и непосредственно для прогнозных расчетов преобразуются в возрастные коэффициенты рождаемости и смертности. Для миграции в качестве сценарных переменных используются числа прибывших и выбывших. Возрастное распределение мигрантов осуществляется на основе их возрастной структуры за базовый год, которая устанавливается неизменной на весь прогнозный период (таблица 2).

Таблица 2 - Прогноз численности населения городского поселения Новоаганск

| Наименование | Численность населения, чел | Прогноз, чел |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2030 | 2037 |
| ГП Новоаганск | 10010 | 9997 | 9905 | 9905 |
| в том числе в п.г.т. Новоаганск | 9501 |  |  |  |
| с. Варьеган | 509 |  |  |  |

Таким образом, в соответствии с данным прогнозом, в перспективе до 2037 года будет наблюдаться отрицательный рост численности постоянного населения. При существующей численности жителей 10,0 тыс. человек, проектная численность жителей к 2022 г. составит 9,9 тыс. человек, проектная численность жителей на расчетный срок (2037 г.) – 9,9 тыс. человек.

Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Новоаганск на перспективу до 2037 года (Актуализация на 2021 г.) |
| --- | --- |
| Заказчик схемы | Администрация городского поселения Новоаганск |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | – Водный кодекс Российской Федерации; – Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; – Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; – Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; – Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы»; – приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; – СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02- 84 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; – СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012; – СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003, дата редакции: 01.01.2003 г.); – Генеральный план Городского поселения Новоаганск |
| Цели схемы | – обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем; – обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рационального водопользования; – развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий; – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально- культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года; – увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; – повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; – снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Основные мероприятия | Развитие системы водоснабжения: Замена магистральных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения; Строительство и реконструкция сетей тепловодоснабжения, пгт. Новоаганск; Строительство и реконструкция сетей тепловодоснабжения, с. Варьёган. Модернизация водозаборных сооружений; Развитие системы водоотведения: Замена внутриквартальных ветхих сетей водоотведения; Строительство и реконструкция сетей водоотведения пгт. Новоаганск; Строительство и реконструкция сетей водоотведения с.Варьёган. Модернизация очистных сооружений. |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Общий объем финансирования схемы составляет 179 598,83 тыс. руб., в том числе: 151 092,13 тыс. руб. – финансирование мероприятий по реконструкции систем водоснабжения; 28 506,70 тыс. руб. – финансирование мероприятий по реконструкции систем водоотведения; |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 3. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения. 4. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет администрация Городского поселения Новоаганск. |

Книга 1. Схема водоснабжения Городского поселения Новоаганск на перспективу до 2037 года.

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Городского поселения Новоаганск.

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Городского поселения Новоаганск и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы водоснабжения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган – централизованные, объединенные хозяйственно-противопожарные низкого давления.

Система водоснабжения городского поселения обеспечивает:

1) хозяйственно-питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

2) тушение пожаров;

3) собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Система водоснабжения городского поселения «Новоаганск» представляет собой совокупность инженерных сооружений, предназначенных для решения задач водоснабжения, и включает:

п.г.т. Новоаганск

1) Четыре подземных водозабора с общим количеством скважин 9 шт., в т.ч.:

- Водозабор «СУ-58» (скважины 4 рэ, А-281, А-282);

- Водозабор «Центральная котельная» (скважины 5 рэ, 15/07);

- Водозабор «Центральная котельная» (скважины А - 98);

- Водозабор «ВМУ» (скважины НЖ-517, 1, 2).

2) Три комплекса очистных сооружений:

- ВОС «Импульс-60» на территории ВЗ «СУ-58», производительностью 60 м3/час;

- ВОК «Водолей-30 №1» на территории ВЗ «Центральная котельная», производительностью 30 м3/час;

- ВОК «Водолей-30 №2» на территории ВЗ «ВМУ», производительностью 30 м3/час.

3) Резервуары чистой воды;

4) Три насосных станции 2-го подъема;

5) Сети водоснабжения диаметром 25-219 мм общей протяженностью 31,886 км.

с. Варьёган

1) Два подземных водозабора:

- ВЗ «ВОК Импульс-10», предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта, скважина 7420, А-101, 10Э;

- ВЗ «Территория котельной», служит для подпитки котельной, скважина НЖ – 516.

2) Комплекс очистных сооружений ВОК «Импульс-10», производительностью 10 м3/час;

3) Резервуары чистой воды;

4) Насосную станцию 2-го подъема при водозаборе ВЗ «ВОК Импульс-10»;

5) Сети водоснабжения, представленные двумя типами:

- 2 технических водовода диаметром 100 мм;

- сети хозяйственно - питьевого назначения диаметром 32-150.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 7,468 км.

Структура водоснабжения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган идентичная и осуществляется по следующей схеме: погружными насосами вода из артезианских скважин подается на комплекс сооружений водоподготовки, пройдя очистку, скапливается в резервуарах чистой воды (РЧВ), из РЧВ вода насосами второго подъема подается в распределительную сеть потребителям.

Добычу и подачу воды потребителям п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган осуществляет акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» далее АО «АМЖКУ».

АО «АМЖКУ» заключает договоры с потребителями и осуществляет прямые расчеты с ними, без выделенного расчетного центра.

Объекты водоснабжения входят в состав уставного капитала и являются собственностью предприятия.

Границы эксплуатационных зон организации представлены ниже на рисунках 3-4.

Рисунок 2 - Границы эксплуатационной зоны АО «АМЖКУ» в г.п. Новоаганск

Рисунок 3 - Границы эксплуатационной зоны АО «АМЖКУ» в с. Варьёган

1.2 Описание территорий Городского поселения Новоаганск не охваченных централизованными системами водоснабжения

По состоянию на 2020 год доля потребителей в жилых домах городского поселения Новоаганск, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения составляет порядка 100%.

На территории остальной части, как правило, это усадебная застройка, водоснабжение осуществляется посредством подвоза воды водовозами и установкой индивидуальных скважин на территориях приусадебных участков.

Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения, показана ниже на рисунках и выделена красным цветом.

Рисунок 4 -Территория г.п. Новоаганск, не охваченная централизованной системой водоснабжения

Рисунок 5 - Территория с. Варьёган, не охваченная централизованной системой водоснабжения.

При отсутствии централизованного водоснабжения, обеспечение потребителей водой осуществляется с использованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев, а также арт. скважин.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Перечень централизованных систем водоснабжения городского поселения Новоаганск:

1) Централизованная система водоснабжения г.п. Новоаганск;

2) Централизованная система водоснабжения с. Варьёган.

Описание технологических зон централизованного водоснабжения городского поселения Новоаганск представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Эксплуатационные зоны

| Наименование муниципального образования, административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная/ нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Новоаганск | г.п. Новоаганск | централизованная | Артезианские скважины | ОА «АМЖКУ» | ОА «АМЖКУ» |
|  |  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частная собственность | Муниципальная собственность, частная собственность |
|  | с. Варьёган | централизованная | Артезианские скважины | ОА «АМЖКУ» | ОА «АМЖКУ» |
|  |  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частная собственность | Муниципальная собственность, частная собственность |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения.

Источником водоснабжения п.г.т. Новоаганск являются подземные воды.

В населенном пункте имеется три водозаборных узла, каждый из которых состоит из ряда скважин, комплекса очистных сооружений, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема. Общая производительность по водозаборам 4,8 тыс. м3/сут.

Износ водозаборных сооружений составляет 45%.

Таблица 4 - Состав водозаборных сооружений системы водоснабжения п.г.т. Новоаганск

| № п/п | Местоположение водозабора, скважин | № скважины по паспорту | Цель использования хоз. Питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «СУ-58», территория ВОС «Импульс-60 м3/час», ул. Береговая, 50, пгт. Новоаганск | 4 рэ | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 2 |  | А-281 | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 3 |  | А-282 | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 4 | Водозабор «Центральная котельная», территория ВОК «Водолей-30 м3/час № 1», ул. Центральная, 102 б, пгт. Новоаганск | 5 рэ | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 5 |  | 15/07 | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 6 | Водозабор «ВМУ», территория ВОК «Водолей-30 м3/час № 2», ул. Первомайская, 101, пгт. Новоаганск | НЖ-517 | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 7 |  | 1 | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 8 |  | 2 | Хоз.-питьевое водоснабжение |

Таблица 5 - Характеристика артезианских скважин п.г.т. Новоаганск

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины по паспорту/по эксплуатации | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная 102 Б | 1987 | 5 рэ | 185 |
| 2 | Центральная 102 Б | 2007 | 15/07 | 135 |
| 3 | Первомайская 101 (резерв) | 1995 | НЖ-517 | 138 |
| 4 | Первомайская 101 | 2007 | 1 | 180 |
| 5 | Первомайская 101 | 2007 | 2 | 180 |
| 6 | Береговая 50 | 1991 | 4 рэ | 370 |
| 7 | Береговая 50 | 2006 | А-281 | 256 |
| 8 | Береговая 50 | 2006 | А-282 | 256 |

Выкопировки из топографических карт с местами расположения водозаборов представлены на следующих рисунках.

Рисунок 6 - Месторасположение водозабора «СУ-58» (ВОС «Импульс-60»)

Рисунок 7 - Месторасположение водозабора «Центральная котельная»

(ВОК «Водолей-30 №1»)

Рисунок 8 - Месторасположение водозабора «ВМУ» (ВОК «Водолей-30 №2»)

Централизованная система водоснабжения с. Варьёган.

Система водоснабжения с. Варьеган централизованная. Существующая схема водоснабжения включает скважинный водозабор производительностью 0,48 тыс. м3/сут., в количестве двух штук, расположенный севернее центральной части, предназначенный для водоснабжения населенного пункта, куст скважин технической воды, расположен в черте населенного пункта и служит для подпитки существующей котельной. Износ водозаборных сооружений составляет 60%. В системе так же имеются сооружений водоподготовки производительностью 0,24 тыс. м3/сут. Износ сооружений ВОС – 29,8%.

Таблица 6 - Характеристика артезианских скважин с. Варьёган

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины по паспорту/по эксплуатации | Глубина, м | Цель использования хоз. питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Варьеган Центральная 20 | 1995 | НЖ-516 | 135 | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 2 | с. Варьеган Магистральная 2 | 2002 | 10-Э | 147 | Хоз.-питьевое водоснабжение |
| 3 | с. Варьеган Магистральная 2 (резерв) | 1973 | 7420 | 270 | Хоз.-питьевое водоснабжение |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество питьевой воды, забираемой водозаборными сооружениями, не соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды подземного и поверхностного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям цветности и содержанию железа.

В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Для обеспечения требуемого качества воды, подаваемой потребителям, в системах водоснабжения городского поселения используются комплексы сооружений водоподготовки.

В системе водоснабжения п.г.т. Новоаганск используются три комплекса:

1) ВОС «Импульс-60», производительностью 60 м3/час;

2) ВОК «Водолей-30 №1», производительностью 30 м3/час;

3) ВОК «Водолей-30 №2», производительностью 30 м3/час;

В системе водоснабжения с. Варьёган используются один комплекс сооружений водоподготовки:

1) ВОК «Импульс-10», производительностью 10 м3/час.

Таблица 7 - Характеристика сооружений водоподготовки п.г.т. Новоаганск

| № п/п | Наименование сооружения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Произв-ть, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОС «Импульс-60» | Береговая 50 | 2001 | 24 ч | 60 |
| 2 | ВОК «Водолей-30 №1» | Центральная 102б | 2004 | 24 ч | 30 |
| 3 | ВОК «Импульс-30 32» | Первомайская 101 | 2006 | 24 ч | 30 |

Таблица 8 - Характеристика сооружений водоподготовки с. Варьёган

| № п/п | Наименование сооружения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОС «Импульс-10» | Магистральный 2 | 1998 | 24ч | 33 |

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Структура водоснабжения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган идентичная и осуществляется по следующей схеме: погружными насосами вода из артезианских скважин подается на комплекс сооружений водоподготовки, пройдя очистку, скапливается в резервуарах чистой воды (РЧВ), из РЧВ вода насосами второго подъема подается в распределительную сеть потребителям.

Сведения по удельному потреблению электроэнергии в системе водоснабжения городского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Оценка энергоэффективности насосного оборудования

| Назначение | Период оценки | Объем воды, тыс. м3 | Расход элек- троэнергии, кВт·час | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт·ч/ куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем | 2020 | 375,7 | 136079 | 0,362 |
| Очистка | 2020 |  | 149823 | 0,399 |
| Транспортировка | 2020 |  | 336298 | 0,895 |
| Суммарное значение удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды | 622200 | 1,656 |
| Подъем | 2019 | 351,2 | 113535 | 0,323 |
| Очистка | 2019 |  | 115778 | 0,330 |
| Транспортировка | 2019 |  | 282495 | 0,804 |
| Суммарное значение удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды | 511808 | 1,4537 |

Для уменьшения потребления электроэнергии и  повышения эффективности работы насосного оборудования рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений (насосные станции I-подъема), а также насосных станций 2-го подъема, путем установки современного энергоэффективного оборудования.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети водоснабжения в п.г.т. Новоаганск представлены магистральными и уличными водоводами, хозяйственно-питьевого назначения, выполненными преимущественно из стали, диаметром 25-219 мм. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 32,091 км, из них 3,663 км сетей водоснабжения находятся в ветхом состоянии. Износ водопроводных сетей составляет 11,4%.

Водопроводные сети села Варьеган представлены 2 типами трубопровода:

- 2 технических водовода диаметром 100 мм, материал - сталь;

- сети водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, диаметром 32-150 мм, материал - сталь;

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 7, 468 км, из них 0,670 км сетей водоснабжения находятся в ветхом состоянии (8,9%).

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Недостатком системы водоснабжения муниципального образования Новоаганск является наличие длинных тупиковых участков водопровода и недостаточная закольцованность сетей, что резко снижает надежность работы системы водоснабжения и затрудняют поддержание оптимального гидравлического режима в сетях. Износ трубопровода и оборудования также не благоприятно сказывается на работе системы водоснабжения, что увеличивает затраты на эксплуатацию и приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского поселения не осуществляется. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения, нагрев воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения | Объект централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Новоаганск | АО «АМЖКУ» | Водозаборные сооружения, станция водоподготовки, насосные станции, водопроводные сети |
| 2 | с. Варьёган | АО «АМЖКУ» | Водозаборные сооружения, станция водоподготовки, водопроводные сети |

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Согласно генеральному плану Городского поселения Новоаганск развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимое для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

-	обеспечение	развития	централизованных	систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

в) показатели качества обслуживания абонентов

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно Генеральному плану Городского поселения Новоаганск планируется увеличение жилой площади за счет развития жилой застройки, а также предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хоз-питьевые противопожарные нужды.

Территорий для развития жилищного строительства приведены на рисунках 10-11.

Рисунок 9 - Анализ территорий для развития жилищного строительства п.г.т. Новоаганск

Рисунок 10 - Анализ территорий для развития жилищного строительства с. Варьеган.

Сводные данные по объемам нового жилищного строительства в г.п. Новоаганск приведены в таблице, данные по размещению объемов новой жилой застройки по планировочным районам городского поселения и этапам расчетного периода. Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Новоаганск по этапам Схемы, принятые в соответствии с Генеральным планом развития поселения.

Таблица 11 - Сводные данные по объемам нового жилищного строительства и сносу жилья

| Показатель | Год |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2030 | 2037 |
| Расчет параметров жилого фонда п.г.т. Новоаганск |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, м2 | 146764,0 | 138711,7 | 120111,7 | 111311,7 |
| Из них: |  |  |  |  |
| Многоквартирные | 133940,2 | 127661,7 | 111461,7 | 104761,7 |
| Индивидуальные | 12678,9 | 11050 | 8650 | 6550 |
| Показатель ежегодной убыли аварийного жилого фонда, м2 | 6089,3 | 3000 | 2500 | 1500 |
| Показатель ежегодного объема нового строительства, м2 | 5477,8 | 8400 | 9000 | 11200 |
| Из них: |  |  |  |  |
| На существующих территориях взамен аварийного, реконструкция и рациональное использование существующих территорий |  | 2400 | 3000 | 1200 |
| Освоение новых территорий | 5477,8 | 6000 | 6000 | 10000 |
| Общая площадь жилого фонда | 146437,7 | 138711,7 | 120111,7 | 111311,7 |
| Численность населения | 9501 | 9500 | 9498 | 9498 |
| Показатель жилищной обеспеченности | 15,51 | 17,53 | 21,8 | 24,7 |
| Расчет параметров жилого фонда с. Варьеган |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, м2 | 12792,56 | 12542 | 12292 | 11792 |
| Из них: |  |  |  |  |
| Многоквартирные | 8697,50 | 8502 | 9452 | 10002 |
| Индивидуальные | 4095,06 | 4040 | 2840 | 1790 |
| Показатель ежегодной убыли аварийного жилого фонда, м2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Показатель ежегодного объема нового строительства, м2 | 0 | 300 | 300 | 900 |
| Из них: |  |  |  |  |
| На существующих территориях взамен аварийного, реконструкция и рациональное использование существующих территорий | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Освоение новых территорий | 150 | 300 | 300 | 300 |
| Общая площадь жилого фонда | 12792,56 | 12542 | 12292 | 11792 |
| Численность населения | 509 | 509 | 500 | 500 |
| Показатель жилищной обеспеченности | 23,96 | 23,95 | 26,7 | 28,5 |

Также генпланом  на территории г.п. Новоаганск предполагалось строительство ряда общественных объектов, характеристика которых приведена в таблице 12.

Таблица 12 - Перечень запланированных к строительству общественных объектов

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Мощность | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольная образовательная организация | п.г.т. Новоаганск | 200 мест | 2020-2023 гг. |
|  | Дошкольная образовательная организация | п.г.т. Новоаганск | 150 мест | 2028-2030 гг. |
|  | Комплекс «Городская библиотека/детская библиотека» | п.г.т. Новоаганск | 45,2 тыс. ед. хранения | 2028-2030 гг. |
|  | Плавательный бассейн | п.г.т. Новоаганск | 525 кв. м зеркала воды | 2026-2028 гг. |
|  | Спортивная площадка | п.г.т. Новоаганск | 4000 кв. м | 2024-2025 гг. |
|  | Спортивная площадка | п.г.т. Новоаганск | 1400 кв. м | 2020-2021 гг. |
|  | Дошкольная образовательная организация | с. Варьеган | 50 мест | 2025-2027 гг. |
|  | Спортивный зал с плавательным бассейном | с. Варьеган | 400 кв. м площади пола/ 125 кв. м зеркала воды | 2028-2030 гг. |

Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим скважинам.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:

- Замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений и насосных станций;

- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;

- Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей;

- Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Своевременная замена неисправных и изношенных скважинных насосов на современные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды.

Модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды.

Для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой из скважин, а также возможного развития систем водоснабжения рекомендуется регулярно проводить мероприятия по мониторингу подземных вод.

Проведение периодического контроля позволяет организации, эксплуатирующей водозабор:

своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их качества предпринимать необходимые меры;

следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования;

обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения.

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 13.

Таблица 13. Объем подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из них: | тыс. м3 | 351,2 | 375,7 | 501,4 |
| 2 | Подано в сеть технической воды | тыс. м3 | 20,6 | 13,2 | 49 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 271,2 | 264,2 | 452,4 |
| 4 | Собственные нужды | тыс. м3 | 59,4 | 98,3 | 41,7 |
|  |  | % | 21,9 | 37,2 | 9,22 |
| 5 | Подано в сеть питьевой воды | тыс. м3 | 271,2 | 264,2 | 410,70 |
| 6 | Утечка и неучтенный расход питьевой воды | тыс. м3 | 26 | 26,4 | 45,6 |
|  |  | % | 9,6 | 10 | 11,1 |
| 7 | Отпущено питьевой воды потребителям | тыс. м3 | 245,2 | 237,7 | 365,1 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 14.

Таблица 14. Территориальный баланс подачи воды

| № п/п | Наименование | 2019год | 2020 год | ПЛАНОВОЕ 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое водопотреб. | Фактическое водопотреб. | Фактическое водопотреб. |
|  |  | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год |
|  | ГП Новоаганск | 1476,658 | 351,2 | 1285,932 | 375,7 |  | 501,4 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов

| Потребители | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято потребителями, всего, в том числе | тыс. м3 | 245,1 | 237,7 | 365,1 |
| Население | тыс. м3 | 218,3 | 215,4 | 330,50 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 21,5 | 16,2 | 24,8 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 5,3 | 6,1 | 9,8 |

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 16-17.

Таблица 16 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Потребитель с разбивкой по обслуж. организац. | Наименование расхода | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| Потребители ГП Новоаганск |  | 597,476 | 237,7 | 776,719 |
| Население | хоз-питьевые нужды | 513,699 | 215,4 | 667,808 |
| Бюджетные потребители | хоз-питьевые нужды | 70,627 | 16,2 | 91,815 |
| Прочие потребители | хоз-питьевые нужды | 13,151 | 6,1 | 17,096 |

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 17 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды

| Потребитель. | Наименование расхода | Численность населения, чел. 2020 год | Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| п.г.т. Новоаганск |
| Население | хоз-питьевые нужды | 10010 | 140 | 1352,120 | 493,524 | 1757,756 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 183,502 | 55,147 | 238,553 |
|  | Всего: |  |  | 2018,522 | 606,619 | 2624,079 |
| С. Варьеган |
| Население | хоз-питьевые нужды | 509 | 140 | 74,480 | 27,185 | 96,824 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 10,108 | 3,038 | 13,140 |
|  | Всего: |  |  | 111,188 | 33,415 | 144,544 |
| Всего по поселению: |
| Население | хоз-питьевые нужды | 10010 | 140 | 1426,600 | 520,709 | 1854,580 |
| Неучтенные расходы | - | - | - | 193,610 | 58,185 | 251,693 |
|  | Всего: |  |  | 2129,710 | 640,034 | 2768,623 |

1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. 0,03м3 на 1м2 – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 3 месяца (с 1июня по 31 августа).

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303.

5. 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Внедрение приборов учета, позволило при круглосуточном обеспечении всех потребителей водой сократить её нерациональное использование и снизить нагрузки насосных агрегатов повысительных станций.

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной воды.

Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. При отсутствии водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды осуществляется расчетным способом. Характеристика приборов технического учета приведена в таблице 18.

Таблица 18 – Сведения о приборах технического учета

| Место установки | Адрес установки | Наименование прибора учета | Марка | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водолей-30 | пгт.Новоаганск Центральная 101 | счетчик холодной воды | СТВХ-100 | 2016 | 2016 | 2022 |
| Импульс-60 | пгт.Новоаганск Береговая 50 | счетчик холодной воды | ВМХ-100 | 2016 | 2016 | 2022 |
| Водолей-30 | пгт.Новоаганск Первомайская 101 | счетчик холодной воды | СТВХ-80 | 2014 | 2020 | 2026 |

Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду:

а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в помещении;

б) по нормативам, установленным для территории городского поселения, исходя из степени благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета.

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую воду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с действующим законодательством.

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре.

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.

Сведения об объемах потребляемой потребителями воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Сведения об оснащении потребителей приборами учета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | ПЛАН 2021 ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 245,1 | 237,7 | 365,1 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 125,1 | 135,6 | 277,9 |
|  |  | % | 51 | 57 | 76,12 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 120 | 102,1 | 87,2 |
|  |  | % | 49 | 43 | 23,88 |
| 1.1 | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 218,3 | 215,5 | 330,5 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 108,5 | 123,2 | 249,8 |
|  |  | % | 49,7 | 57,2 | 75,58 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 109,8 | 92,3 | 80,70 |
|  |  | % | 50,3 | 42,8 | 24,42 |
| 1.2 | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 21,5 | 16,1 | 24,8 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 14,2 | 9,54 | 19,8 |
|  |  | % | 66 | 59,3 | 79,84 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 7,3 | 6,6 | 5,0 |
|  |  | % | 34 | 40,7 | 20,16 |
| 1.3 | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 5,3 | 6,1 | 9,8 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 2,4 | 2,9 | 8,3 |
|  |  | % | 45,3 | 46,6 | 84,69 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 2,9 | 3,28 | 1,5 |
|  |  | % | 54,7 | 53,4 | 15,31 |

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

Основными источниками водоснабжения являются артезианские скважины.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 20.

Таблица 20 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений | Водопотребление (расчетно-нормаивное) | (+) Резерв / (-) дефицит |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Макс. суточ. | Годовое |
|  | Макс. суточ. | Годовое | Макс. суточ. | Годовое |  |  |
|  | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | % | тыс.м3/год | % |
| пгт. Новоаганск | 2880 | 1051,2 | 2624,079 | 606,619 | 255,921 | 8,9 | 444,581 | 42,3 |
| с. Варьеган | 240 | 87,6 | 144,544 | 33,415 | 95,456 | 39,8 | 54,185 | 61,9 |

По данным таблицы видно, что мощности водозаборных сооружений городского поселения достаточно для обеспечения водой всех потребителей.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет.

Новоаганск является вторым по численности населения поселением Нижневартовского района. На 2020 год численность населения городского поселения составила 10 010 человек (Новоаганск – 9501 чел., Варьёган – 509 чел.).

Реализация государственных и муниципальных программ, а также мероприятий, предусмотренных стратегическими документами Нижневартовского района, должны оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего предполагается увеличение темпов прироста населения на первую очередь.

Генеральным планом развития поселения предлагается прогнозная оценка численности населения на проектируемый период, в том числе расчетный срок – 2037 г. и на первую очередь – до 2030 г.

Методика расчета предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием сбалансированного устойчивого развития территории городского поселения на основе формирования современной производственной базы, привлечения крупных инвестиционных проектов, формирования комплексной системы развития муниципального образования.

Данный вариант прогноза учитывает среднегодовые отклонения показателей увеличения (уменьшения) численности населения, планируемые крупные инвестиционные проекты, как точки привлечения производственных сил, рассматривает динамику численности населения, как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Их прогноз осуществляется на основе разработки сценарных переменных. Для рождаемости это показатели среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента рождаемости, для смертности – ожидаемой продолжительности жизни при рождении и младенческой смертности. Эти показатели задаются на каждый год прогнозного периода и непосредственно для прогнозных расчетов преобразуются в возрастные коэффициенты рождаемости и смертности. Для миграции в качестве сценарных переменных используются числа прибывших и выбывших. Возрастное распределение мигрантов осуществляется на основе их возрастной структуры за базовый год, которая устанавливается неизменной на весь прогнозный период (таблица 21).

Таблица 21 - Прогноз численности населения городского поселения Новоаганск

| Наименование | Численность населения, чел | Прогноз, чел |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2022 | 2030 | 2037 |
| ГП Новоаганск | 10010 | 9997 | 9905 | 9905 |
| в том числе в п.г.т. Новоаганск | 9501 |  |  |  |
| с. Варьеган | 509 |  |  |  |

Таким образом, в соответствии с данным прогнозом, в перспективе до 2037 года будет наблюдаться отрицательный рост численности постоянного населения. При существующей численности жителей 10,0 тыс. человек, проектная численность жителей к 2022 г. составит 9,9 тыс. человек, проектная численность жителей на расчетный срок (2037 г.) – 9,9 тыс. человек.

Кроме того, генеральный план развития поселения предусматривает повышение степени комфортности проживание и увеличение удельных объемов водопотребления. Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в таблице 22.

Таблица 22 Прогнозные балансы потребления воды

| Потребитель. | Наименование расхода | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| I этап – 2025 г. |
| п.г.т. Новоаганск |
| Население | хоз-питьевые нужды | 9500 | 150 | 1463,550 | 534,196 | 1902,615 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 195,140 | 59,274 | 253,682 |
|  | Всего: |  |  | 2146,540 | 652,012 | 2790,502 |
| с. Варьеган |
| Население | хоз-питьевые нужды | 500 | 150 | 87,000 | 31,755 | 113,100 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 11,360 | 3,495 | 14,768 |
|  | Всего: |  |  | 124,960 | 38,442 | 162,448 |
| Всего по поселению: |
| Население | хоз-питьевые нужды | 10000 | 150 | 1550,550 | 565,951 | 2015,715 |
| Неучтенные расходы | - | - | - | 206,500 | 62,768 | 268,450 |
|  | Всего: |  |  | 2271,500 | 690,453 | 2952,950 |
| II этап – 2030 г. |
| п.г.т. Новоаганск |
| Население | хоз-питьевые нужды | 9450 | 150 | 1527,450 | 557,519 | 1985,685 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 203,660 | 61,862 | 264,758 |
|  | Всего: |  |  | 2240,260 | 680,479 | 2912,338 |
| С. Варьеган |
| Население | хоз-питьевые нужды | 455 | 150 | 90,000 | 32,850 | 117,000 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 12,000 | 3,645 | 15,600 |
|  | Всего: |  |  | 132,000 | 40,095 | 171,600 |
| Всего по поселению: |
| Население | хоз-питьевые нужды | 9905 | 150 | 1617,450 | 590,369 | 2102,685 |
| Неучтенные расходы | - | - | - | 215,660 | 65,507 | 280,358 |
|  | Всего: |  |  | 2372,260 | 720,574 | 3083,938 |
| III этап – 2037 г. |
| п.г.т. Новоаганск |
| Население | хоз-питьевые нужды | 9450 | 150 | 1527,450 | 557,519 | 1985,685 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 203,660 | 61,862 | 264,758 |
|  | Всего: |  |  | 2240,260 | 680,479 | 2912,338 |
| С. Варьеган |
| Население | хоз-питьевые нужды | 455 | 150 | 90,000 | 32,850 | 117,000 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 12,000 | 3,645 | 15,600 |
|  | Всего: |  |  | 132,000 | 40,095 | 171,600 |
| Всего по поселению: |
| Население | хоз-питьевые нужды | 9905 | 150 | 1651,500 | 602,798 | 2146,950 |
| Неучтенные расходы | - | - | - | 220,200 | 66,886 | 286,260 |
|  | Всего: |  |  | 2422,200 | 735,743 | 3148,860 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского поселения не осуществляется. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения, нагрев воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 23.

Таблица 23 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хозяйственно - питьевые нужды

| Потребитель | П е р и о д ы |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут |
| ГП Новоаганск | 597,476 | 237,7 | 776,719 | 2271,500 | 690,453 | 2952,950 | 2372,260 | 720,574 | 3083,938 | 2422,200 | 735,743 | 3148,860 |
| пгт. Новоаганск |  | 218,7 |  | 2146,540 | 38,442 | 162,448 | 2240,260 | 680,479 | 2912,338 | 2283,600 | 693,644 | 2968,680 |
| с. Варьеган |  | 19,0 |  | 124,960 | 652,012 | 2790,502 | 132,000 | 40,095 | 171,600 | 138,600 | 42,100 | 180,180 |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории муниципального образования основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады), предприятия. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 20.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Основным потребителем услуг водоснабжения является население.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 24.

Таблица 24 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Потребитель | П е р и о д ы |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут |
| Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | 597,476 | 237,7 | 776,719 | 2271,500 | 690,453 | 2952,950 | 2372,260 | 720,574 | 3083,938 | 2422,200 | 735,743 | 3148,860 |
| Население | 513,699 | 215,5 | 667,808 | 2187,722 | 664,253 | 2844,04 | 2288,482 | 694,374 | 2975,03 | 2338,422 | 709,543 | 3039,95 |
| Бюджетные потребители | 70,627 | 16,1 | 91,815 | 70,627 | 21,400 | 91,815 | 70,627 | 21,400 | 91,815 | 70,627 | 21,400 | 91,815 |
| Прочие потребители | 13,151 | 6,1 | 17,096 | 13,151 | 4,800 | 17,096 | 13,151 | 4,800 | 17,096 | 13,151 | 4,800 | 17,096 |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Таблица 25 Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| № п/п | Показатели | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
|  |  | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из них: | 375,7 | 993,367 | 752,710 | 2442,066 | 783,409 | 2544,411 | 798,870 | 2595,149 |
| 2 | Собственные и технические нужды | 24,6 | 80,274 | 49,000 | 134,247 | 49,000 | 134,247 | 49,000 | 134,247 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | 264,2 | 913,093 | 703,710 | 2307,820 | 734,409 | 2410,164 | 749,870 | 2460,902 |
| 4 | Собственные нужды | 86,9 | 250,411 | 6,352 | 17,403 | 6,629 | 18,162 | 6,769 | 18,545 |
| 5 | Подано в сеть питьевой воды | 264,2 | 662,682 | 697,358 | 2290,417 | 727,780 | 2392,002 | 743,101 | 2442,357 |
| 6 | Утечка и неучтенный расход питьевой воды | 26,5 | 65,205 | 6,905 | 18,917 | 7,206 | 19,742 | 7,357 | 20,157 |
| 7 | Отпущено питьевой воды потребителям | 237,700 | 597,476 | 690,453 | 2271,500 | 720,574 | 2372,260 | 735,743 | 2422,200 |

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные и структурный балансы водоснабжения Городского поселения Новоаганск представлены в таблице 17. Территориальный баланс представлен в таблице 26.

Таблица 26 Перспективные и структурный балансы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
|  |  | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из них: | 375,7 | 993,367 | 752,710 | 2442,066 | 783,409 | 2544,411 | 798,870 | 2595,149 |
| 2 | Собственные и технические нужды | 24,6 | 80,274 | 49,000 | 134,247 | 49,000 | 134,247 | 49,000 | 134,247 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | 264,2 | 913,093 | 703,710 | 2307,820 | 734,409 | 2410,164 | 749,870 | 2460,902 |
| 4 | Собственные нужды | 86,9 | 250,411 | 6,352 | 17,403 | 6,629 | 18,162 | 6,769 | 18,545 |
| 5 | Подано в сеть питьевой воды | 264,2 | 662,682 | 697,358 | 2290,417 | 727,780 | 2392,002 | 743,101 | 2442,357 |
| 6 | Утечка и неучтенный расход питьевой воды | 26,5 | 65,205 | 6,905 | 18,917 | 7,206 | 19,742 | 7,357 | 20,157 |
| 7 | Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | 237,7 | 597,476 | 690,453 | 2271,500 | 720,574 | 2372,260 | 735,743 | 2422,200 |
| 7.1 | Население | 215,5 | 513,699 | 664,253 | 2187,722 | 694,374 | 2288,482 | 709,543 | 2338,422 |
| 7.2 | Бюджетные потребители | 16,1 | 70,627 | 21,400 | 70,627 | 21,400 | 70,627 | 21,400 | 70,627 |
| 7.3 | Прочие потребители | 6,1 | 13,151 | 4,800 | 13,151 | 4,800 | 13,151 | 4,800 | 13,151 |

Таблица 27 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

| Целевое назначение водопотребления | Ед. изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
| ГП Новоаганск | тыс. м3 | 375,7 | 752,710 | 783,409 | 798,870 |
| пгт. Новоаганск | тыс. м3 |  | 693,930 | 722,944 | 736,361 |
| с. Варьеган | тыс. м3 |  | 58,780 | 60,465 | 62,508 |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 28.

Таблица 28. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Назначение | Мощн. сущест. сооруж. м3/сут тыс. м3/год | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
|  |  | м3/сут тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит | м3/сут тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит | м3/сут тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит |
|  |  |  | м3/сут | % |  | м3/сут | % |  | м3/сут | % |
|  |  |  | тыс. м3/год |  |  | тыс. м3/год |  |  | тыс. м3/год |  |
| пгт. Новоаганск |
| Подано хоз-питьевой воды в сеть | 2880 1051,2 | 2261,386 | 618,614 | 21,5 | 2356,603 | 523,397 | 18,2 | 2400,635 | 479,365 | 16,6 |
|  |  | 693,930 | 357,270 | 34,0 | 722,944 | 328,256 | 31,2 | 736,361 | 314,839 | 30,0 |
| Потери, собственные и технологические нужды |  | 114,846 |  |  | 116,343 |  |  | 117,035 |  |  |
|  |  | 41,919 |  |  | 42,465 |  |  | 42,718 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 2146,540 | 733,460 | 25,5 | 2240,260 | 639,740 | 22,2 | 2283,600 | 596,400 | 20,7 |
|  |  | 652,012 | 399,188 | 38,0 | 680,479 | 370,721 | 35,3 | 693,644 | 357,557 | 34,0 |
| с. Варьеган |
| Подано хоз-питьевой воды в сеть | 240 87,6 | 180,681 | 59,319 | 24,7 | 187,808 | 52,192 | 21,7 | 194,513 | 45,487 | 19,0 |
|  |  | 58,780 | 28,820 | 32,9 | 60,465 | 27,135 | 31,0 | 62,508 | 25,092 | 28,6 |
| Потери, собственные и технологические нужды |  | 55,721 |  |  | 55,808 |  |  | 55,913 |  |  |
|  |  | 20,338 |  |  | 20,370 |  |  | 20,408 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 124,960 | 115,040 | 47,9 | 132,000 | 108,000 | 45,0 | 138,600 | 101,400 | 42,3 |
|  |  | 38,442 | 49,158 | 56,1 | 40,095 | 47,505 | 54,2 | 42,100 | 45,500 | 51,9 |

По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения услугами водоснабжения всех существующих и перспективных потребителей. Для обеспечения надежности системы водоснабжения потребителей рекомендуется на II и III этапе реализации схемы рассмотреть варианты по модернизации оборудования водозаборных сооружений городского поселения.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантирующей организацией, оказывающей услуги водоснабжения в городском поселении Новоаганск, является акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» (АО «АМЖКУ»).

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения городского поселения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей городского поселения Новоаганск.

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основным направлением развития системы водоснабжение Городского поселения Новоаганск является сохранение существующей системы, с проведением работ по модернизации водоочистных сооружений, а также с заменой изношенных участков сетей.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 29.

Таблица 29 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Протяженность участка сети | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение, водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Замена внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей ТВС по ул. Мира, д.2А до ул. Мира зд.2Б (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=45 мм) | км | 0,121 | 2021-2022 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Таежная д.3 до ул. Центральная д.15А (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=219 мм,57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=219 мм, 57 мм) | км | 0,185 | 2021-2022 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей ТВС от ул.Новая от ТК №267 до ул. Центральная 7А (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=108 мм,57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=57мм) | км | 0,210 | 2021-2022 г |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Береговая д.9 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=57 мм) | км | 0,060 | 2021-2022 г |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от ТК до ул. Озерная д.27 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=45 мм) | км | 0,060 | 2021-2022 г |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от ТК-294 до ул. Новая д.11Д с заменой стальной трубы водоснабжения на полиэтиленовую (В- трубы полиэтиленовые Ду=110 мм) | км | 0,280 | 2021-2022 |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепло-, водоснабжения от магистральной теплотрассы до ул. Энтузиастов д. 6 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=219 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=110 мм) | км | 0,200 | 2021-2022 |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей ТВС по ул. Центральная д.16, ул. Центральная д.21 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=108 мм,89 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=75 мм) | км | 0,083 | 2021-2022 |
| 2 | Строительство и реконструкция сетей тепловодоснабжения пгт. Новоаганск | км | - | 2022-2037 г. |
| 3 | Строительство и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Варьёган | км | - | 2022-2037 г. |
| 4 | Модернизации оборудования водозаборных сооружений | - | - | 2022-2037 г. |

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды).

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на объектах водоснабжения.

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и электроэнергии.

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств.

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения нужд потребителей.

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Основными направлениями в области энергосбережения являются:

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды.

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения.

Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации объектов системы водоснабжения.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать следующие мероприятия:

Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения.

Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей.

Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган планируются на территориях существующих водозаборных узлов систем.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

По данным генерального плана в поселке городского типа Новоаганск в перспективе предусматривается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

На водопроводных очистных сооружениях предлагается установить устройство частотного регулирования (УЧР), для работы в автоматическом режиме и поддержания в сетях водопровода оптимального гидравлического режима, а также группу пожарных насосов.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Городского поселения Новоаганск и их обоснование

Трубопроводы проложены в подземном исполнении. Маршруты прохождения реконструируемых участков водоснабжения совпадают с маршрутом прохождения существующих сетей.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Рекомендации отсутствуют.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы сетей водоснабжения Городского поселения Новоаганск приведены в Приложении к настоящей схеме.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям

Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).

2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В системах водоснабжения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган не используется хлор. В качестве обеззараживания воды применяются озонаторные установки.

Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 30.

Таблица 30 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в текущих, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 1 этап – 2020-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| 1 | Замена магистральных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей ТВС по ул. Мира, д.2А до ул. Мира зд.2Б (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=45 мм) | км | 0,121 | 1 287,430 | 1 287,430 |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Таежная д.3 до ул. Центральная д.15А (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=219 мм,57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=219 мм, 57 мм) | км | 0,185 | 2 986,850 | 2 986,850 |  |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей ТВС от ул. Новая от ТК №267 до ул. Центральная 7А (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=108 мм,57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=57мм) | км | 0,210 | 2 425,030 | 2 425,030 |  |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Береговая д.9 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=57 мм) | км | 0,060 | 670,390 | 670,390 |  |  |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от ТК до ул. Озерная д.27 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=57 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=45 мм) | км | 0,060 | 626,630 | 626,630 |  |  |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от ТК-294 до ул. Новая д.11Д с заменой стальной трубы водоснабжения на полиэтиленовую (В- трубы полиэтиленовые Ду=110 мм) | км | 0,280 | 3 831,040 | 3 831,040 |  |  |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепло-, водоснабжения от магистральной теплотрассы до ул. Энтузиастов д. 6 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=219 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=110 мм) | км | 0,200 | 3 208,990 | 3 208,990 |  |  |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей ТВС по ул. Центральная д.16, ул. Центральная д.21 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=108 мм,89 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=75 мм) | км | 0,083 | 1 320,880 | 1 320,880 |  |  |
| 3 | Строительство и реконструкция сетей тепловодоснабжения пгт. Новоаганск | км |  | 74000 |  | 37000 | 37000 |
| 4 | Строительство и реконструкция сетей тепловодоснабжения с.Варьёган | км |  | 17000 |  | 8500 | 8500 |
| 5 | Модернизации оборудования водозаборных сооружений | - | - | 15000 |  | 7500 | 7500 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 124500,420 | 18500,420 | 53 000, 00 | 53 000, 00 |

* - Так сети водоснабжения проложены совместно с сетями теплоснабжения, то мероприятия по замене сетей предусматривают как замену сетей водоснабжения, так и замену сетей теплоснабжения. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

6.2 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 151 092,13 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

-средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а так же снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства за счет которых окупаемость мероприятий значительно снизится

Раздел 7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты :

Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения.

Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Таблица 31 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 г. | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Новоаганск |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 20 | 20 | 18 |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 5,39 | 5,05 | 4,71 | 4,37 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 18,7 | 20,1 | 21,05 | 21,% |
| 2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 93,07 | 96,45 | 100,00 | 100,00 |
| с. Варьёган |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3 | Уровень потерь | % | 8,00 | 7,56 | 7,10 | 7,10 |
| 1.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 18,7 | 20,1 | 21,05 | 21,% |
| 2.2 | Обеспеченность приборами учета | % | 75,5 | 95,0 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 93,07 | 96,45 | 100,00 | 100,00 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган – не выявлено.

Книга 2. Схема водоотведения Городского поселения Новоаганск на перспективу до 2037 года.

Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения Городского поселения Новоаганск.

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

п.г.т. Новоаганск.

В муниципальном образовании Новоаганск централизованной системой водоотведения оснащены только центральная и юго-западная части поселка.

Сточные воды от жилой и общественной застройки в центральной части населенного пункта, собираются внутриквартальными самотечными сетями и по уличным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС). Далее по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды поступают на основные канализационные очистные сооружения КОС-600 и КОС-200.

Хозяйственно-фекальные воды от жилой и общественной застройки в юго-западной части населенного пункта, по внутриквартальным и уличным сетям отводятся на канализационные насосные станции. От КНС сточные воды по напорным и самотечным коллекторам поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные на юго-западе поселка.

В остальной части населенного пункта Новоаганск хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения.

Сброс очищенных сточных вод со всех КОС осуществляется в реку Аган.

В селе Варьеган отсутствует централизованная система канализации.

Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и поступают на канализационные насосные станции. Далее по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения (КОС-200).

На КОС, производительностью 200 м3/сут, осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Аган.

АО «АМЖКУ» осуществляет водоотведение в п.г.т. Новоаганск и с.Варьеган. Организация заключает договоры с потребителями и осуществляет прямые расчеты с ними, без выделенного расчетного центра.

В качестве уставных видов деятельности в сфере водоотведения определены:

- обеспечение водоотведением;

- эксплуатация и ремонт внешних и внутренних систем водоотведения.

Объекты водоотведения входят в состав уставного капитала предприятия и являются собственностью АО «АМЖКУ».

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Границы зон эксплуатационной ответственности АО «АМЖКУ» представлены ниже на рисунках.

Рисунок 11 - Границы эксплуатационной зоны АО «АМЖКУ» в п.г.т. Новоаганск

Рисунок 12 - Границы эксплуатационной зоны АО «АМЖКУ» с. Варьёган

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

п.г.т. Новоаганск

Сточные воды от жилой и общественной застройки в центральной части населенного пункта, собираются внутриквартальными самотечными сетями и по уличным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС). Далее по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды поступают на основные канализационные очистные сооружения КОС-600 и КОС-200.

Хозяйственно-фекальные воды от жилой и общественной застройки в юго-западной части населенного пункта, по внутриквартальным и уличным сетям отводятся на канализационные насосные станции. От КНС сточные воды по напорным и самотечным коллекторам поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные на юго-западе поселка.

В остальной части населенного пункта Новоаганск хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения.

Износ КНС составляет 35%. Износ КОС составляет 67%.

Износ канализационных сетей составляет 52,8%.

Характеристика объектов системы водоотведения приведена в таблицах 32-33.

Таблица 32 - Характеристика канализационных очистных сооружений п.г.т. Новоаганск

| № п/п | Наименование сооружения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок городского типа Новоаганск |
| 1 | КОС-200 | Центральная 111а | 2001 | 24ч | 8,3 |
| 2 | КОС-600 | Лесная 102 | 2004 | 24ч | 25 |

Таблица 33 - Фактическая мощность очистных сооружений

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность КОС-200 | м3/сутки | 112,386 | 109,238 | 116,616 | 86,940 |
|  |  | тыс. м3/год | 41,021 | 39,872 | 42,565 | 31,773 |
|  | Степень загрузки оборудования КОС | % | 56,2 | 89,1 | 70,7 | 56,2 |
| 2 | Производительность КОС-600 | м3/сутки | 444,562 | 426,189 | 471,126 | 486,148 |
|  |  | тыс. м3/год | 162,265 | 155,559 | 171,961 | 177,444 |
|  | Степень загрузки оборудования КОС | % | 74,1 | 71,3 | 74,8 | 74,1 |

Таблица 34 - Характеристика КНС п.г.т. Новоаганск

| Наименование | Тип оборудования | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| КНС – ул. Техснаб 77 | SEG.40.12.2.50B 9607590500020187 | H-20,7m, Q-5 l/S, 1,8Kw |
| КНС – ул. Береговая №4 | SEG.40.12.2.50B 9607590500020187 | H-20,7m, Q-5 l/S, 1,8Kw |
| КНС- 70 лет Октября | SEG.40.12.2.50B 9607590500020187 | H-20,7m, Q-5 l/S, 1,8Kw |
| КНС - 100 (перекач. насос) | SEG.40.12.2.50B 9607590500020187 | H-20,7m, Q-5 l/S, 1,8Kw |
| КНС – 3+1 | SEV80.80.15.4.50D 96047769P505150004 | Q-72 м3/ч, Н-10м, 2,1kW |
| КНС – 3 | SEV80.80.15.4.50D 96047769P505150004 | Q-72 м3/ч, Н-10м, 2,1kW |
| КНС – 4 | SEV80.80.15.4.50D 96047769P505150004 | Q-72 м3/ч, Н-10м, 2,1kW |
| КНС – 5 | S1074AS1511 | H-25.2m, Q-30 l/s, P-2.1Kw |
| КНС – 6 | SEV80.80.15.4.50D 96047769P505150004 | Q-72 м3/ч, Н-10м, 2,1kW |
| КНС – Транспортная №3 | SEG.40.12.2.50B 9607590500020187 | H-20,7m, Q-5 l/S, 1,8Kw |
| КНС-200 перекач. насос | SEG.40.12.2.50B 9607590500020187 | H-20,7m, Q-5 l/S, 1,8Kw |
| КНС – ул. Губкина №3 | SEG.40.12.2.50B 9607590500020187 | H-20,7m, Q-5 l/S, 1,8Kw |

Выпуск КОС-200 в пгт. Новоаганск:

- Количество - один

- Месторасположение выпуска – участок реки Аган на 262,2 км от устья, 61°56'15''с.ш., 76°39'10''в.д.

- Разрешение Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект - № 20/17 от 11.04.2017г. на срок до 30.01.2022г.

- Решение Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод - № 1208 от 13.07.2017г. по 29.01.2022г., зарегистрировано в государственном водном реестре 26.07.2017г. за № 86.13.01.11.001-Р-РСБХ-С-2017-02878/00.

Выпуск КОС-600 в пгт. Новоаганск:

- Количество - один

- Месторасположение выпуска – участок реки Аган на 264 км от устья, 61°56'33''с.ш., 76°39'54''в.д.

- Разрешение Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект - № 20/17 от 11.04.2017г. на срок до 30.01.2022г.

- Решение Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод - № 1207 от 13.07.2017г. по 29.01.2022г., зарегистрировано в государственном водном реестре 26.07.2017г. за № 86.13.01.11.001-Р-РСБХ-С-2017-02879/00.

с. Варьёган

В селе Варьеган отсутствует централизованная система канализации.

Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и поступают на канализационные насосные станции. Далее по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения (КОС-200).

На КОС, производительностью 200 м3/сут, осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Аган.

Характеристика объектов системы водоотведения приведена в таблицах 35-36.

Таблица 35 - Характеристика канализационных очистных сооружений с. Варьёган

| № п/п | Наименование сооружения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Варьёган |
| 1 | КОС-200 | Центральная 22 | - | 24 ч | 8,3 |

Таблица 36 - Характеристика КНС с. Варьёган

| Наименование объекта | Марка насоса | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| КНС - 1 | ЦМК | 16 |
| КНС - 2 | ЦМК | 16 |
| КНС - 3 | ЦМК | 16 |

Выпуск КОС-200 в с. Варьеган:

- Количество - один

- Месторасположение выпуска – участок реки Аган на 273 км от устья, 61°59'58,9''с.ш., 76°44'56,4''в.д.

- Разрешение Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект - № 15/16 от 26.05.2016г. на срок до 02.06.2020г.

- Решение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО - Югры о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод - № 1024 от 01.03.2016г. на срок до 01.06.2020г., зарегистрировано в государственном водном реестре 16.03.2016г. за № 86.13.01.11.001-Р-РСБХ-С-2016-01901/00.

Сведения по удельному потреблению электроэнергии в системе водоснабжения городского поселения приведены в таблице 37.

Таблица 37 – Оценка энергоэффективности насосного оборудования

| Назначение | Период оценки | Объем стоков, тыс.м3 | Расход элек- троэнергии, кВт·час | Оценка энергоэффективности, кВт·ч/ куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Новоаганск Система водоотведения КОС-600 |
| Очистка | 2019 | 171,961 | 162,224 | 0,943 |
| Транспорт | 2019 |  | 22,723 | 0,132 |
| Суммарное значение удельного расхода электроэнергии на перекачивание и очистку | 1,075 |
| Очистка | 2020 | 177,444 | 173,750 | 0,979 |
| Транспорт | 2020 |  | 26,801 | 0,168 |
| Суммарное значение удельного расхода электроэнергии на перекачивание и очистку | 1,147 |
| п.г.т. Новоаганск Система водоотведения КОС-200 |
| Очистка | 2019 | 42,565 | 75,431 | 1,772 |
| Транспорт | 2019 |  | 14,027 | 0,330 |
| Суммарное значение удельного расхода электроэнергии на перекачивание и очистку | 2,102 |
| Очистка | 2020 | 31,773 | 74,999 | 2,36 |
| Транспорт | 2020 |  | 10,162 | 0,320 |
| Суммарное значение удельного расхода электроэнергии на перекачивание и очистку | 2,68 |

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения».

Перечень централизованных систем водоотведения городского поселения Новоаганск:

1) Централизованная система водоотведения «КОС-200 п.г.т. Новоаганск»;

2) Централизованная система водоотведения «КОС-600 п.г.т. Новоаганск».

3) Централизованная система водоотведения «КОС-200 с. Варьеган»;

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 38.

Таблица 38 – Технологические зоны водоотведения

| Технологическая зона водоотведения | Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная | Объект водоотведения |
| --- | --- | --- |
| пгт. Новоаганск | централизованная | Канализационные сети, КНС, КОС |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Варьеган | централизованная | Канализационные сети, КНС, КОС |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

п.г.т. Новоаганск

В муниципальном образовании Новоаганск централизованной системой водоотведения оснащены только центральная и юго-западная части поселка.

Сточные воды от жилой и общественной застройки в центральной части населенного пункта, собираются внутриквартальными самотечными сетями и по уличным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС). Далее по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды поступают на основные канализационные очистные сооружения КОС-600 и КОС-200.

Хозяйственно-фекальные воды от жилой и общественной застройки в юго-западной части населенного пункта, по внутриквартальным и уличным сетям отводятся на канализационные насосные станции. От КНС сточные воды по напорным и самотечным коллекторам поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные на юго-западе поселка.

В остальной части населенного пункта Новоаганск хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения.

Сброс очищенных сточных вод со всех КОС осуществляется в реку Аган.

с. Варьёган

В селе Варьеган отсутствует централизованная система канализации.

Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и поступают на канализационные насосные станции. Далее по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения (КОС-200).

На КОС, производительностью 200 м3/сут., осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Аган.

Обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях, осуществляется на иловых площадках, оборудованных системой дренажа и откачки дренажных вод.

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (шламы и осадки первичных отстойников) отправляют в шламонакопитель и на иловые площадки. Утилизация осадка не предусмотрена, осуществляется лишь его накопление.

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Хозяйственно-фекальные воды от жилой и общественной застройки в юго-западной части населенного пункта, по внутриквартальным и уличным сетям отводятся на канализационные насосные станции. От КНС сточные воды по напорным и самотечным коллекторам поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные на юго-западе поселка. Износ канализационных сетей составляет 52,8%.

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты централизованной системы водоотведения городского поселка Новоаганск, а так же их управляемость, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады температур; перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

В п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган имеются канализационные очистные сооружения, где бытовые сточные воды проходят очистку, после чего сбрасываются либо в поверхностные источники, либо на рельеф.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов сельских поселений являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с  жилых территорий. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

Необходима реконструкция существующих КОС с модернизацией системы очистки стоков, что позволит улучшить экологическую обстановку в поселении, исключить сброс сточных вод на рельеф, снизить вредное воздействие на окружающую среду, улучшить благоустройство жилищного фонда.

Сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизационными машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения.

Ниже на рисунках показана территория, не охваченная централизованными системами водоотведения.

Рисунок 13 - Территория п.г.т. Новоаганск, не охваченная централизованными системами водоотведения

Рисунок 14 - Территория с. Варьёган, не охваченная централизованными системами водоотведения

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

По данным предприятия, аварийных ситуаций на сооружениях и сетях водоотведения в 2020 году не зафиксировано.

Имеющиеся проблемы в системе водоотведения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган:

- канализование в выгреба негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- наличие нескольких канализационных очистных сооружений повышает эксплуатационные затраты;

- недостаточная мощность КОС;

- большой износ сетей водоотведения и оборудования в преобладающей части населенного пункта снижает надежность системы;

9.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 39.

Таблица 39 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоотведения | Объект централизованного водоотведения | Описать границы зон, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «АМЖКУ» | Канализационные сети, КНС, КОС | пгт. Новоаганск |
| 2 | АО «АМЖКУ» | Канализационные сети, КНС, КОС | с. Варьеган |

Обслуживание объектов системы водоотведения на территории поселения осуществляется АО «АМЖКУ».

Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице 40.

Таблица 40 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод всего | тыс. куб. м | 214,5 | 209,2 | 263,23 |
| 1.1 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 18,8 | 10,5 | 16,6 |
|  |  | % | 8,7 | 5,02 | 6,3 |
| 1.2. | Принято от потребителей, из них: | тыс. куб. м | 195,7 | 198,7 | 246,63 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 214,5 | 209,2 | 263,23 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 214,5 | 209,2 | 263,23 |

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз. бытовых сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку поверхностного стока. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

На очистных сооружения установлены приборы технического учета сточных вод. Характеристика приборов учета сточных вод приведена в таблице 41.

Таблица 41 - Сведения о приборах технического учета, установленных на объектах водоотведения

| Место установки | Адрес установки | Наименование прибора учета | Марка | Заводской номер | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС-200 | пгт.Новоаганск Центральная 111а | счетчик стоков | Хаузер | J90A3E18000 | 2016 | 2015 | 2021 |
| КОС-600 | пгт.Новоаганск Лесная 102 | счетчик стоков | Хаузер | J90A3E19000 | 2016 | 2015 | 2021 |

10.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Данные о ретроспективном поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют, так как данная информация не была предоставлена.

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития поселения приведены в таблице 42.

Таблица 42 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

|  | П Е Р И О Д |
| --- | --- |
| Технологи- ческая зона водоотведения | 2020 год | I этап – 2025 г. | II этап- 2030 г. | III этап- 2037 г. |
|  | Поступило сточных вод в центральную систему водоотвед. тыс.м3 год | Поступило сточных вод в центральную систему водоотвед. тыс.м3 год | Поступило сточных вод в центральную систему водоотвед. тыс.м3 год | Поступило сточных вод в центральную систему водоотвед. тыс.м3 год |
| пгт. Новоаганск | 209,2 | 208,179 | 216,883 | 220,908 |
| с. Варьеган | Нет данных | 2,614 | 3,105 | 3,711 |

Раздел 11 Прогноз объема сточных вод

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 43.

Таблица 43 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Потребители | 2020 год | I этап – 2025 г. | II этап- 2030 г. | III этап- 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отведено потреб. в центр. систему, тыс. м3 | Отведено потреб. в центр. систему, тыс. м3 | Отведено потреб. в центр. систему, тыс. м3 | Отведено потреб. в центр. систему, тыс. м3 |
| пгт. Новоаганск |  |  |
| Всего, в т. ч. | 209,2 | 208,179 | 216,883 | 220,908 |
| население | 185,7 | 173,660 | 180,921 | 184,279 |
| Бюджетные потребители | 11,1 | 15,342 | 15,983 | 16,280 |
| Прочие потребители | 1,9 | 1,492 | 1,554 | 1,583 |
| Хоз. нужды | 10,5 | 17,686 | 18,425 | 18,767 |
| с. Варьеган |  |  |
| Всего, в т. ч. | - | 2,614 | 3,105 | 3,711 |
| население | - | 2,180 | 2,590 | 3,096 |
| Бюджетные потребители | - | 0,193 | 0,229 | 0,274 |
| Прочие потребители | - | 0,019 | 0,022 | 0,027 |
| Хоз. нужды | - | 0,222 | 0,264 | 0,315 |

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено в таблице 44.

Таблица 44 - Описание структуры централизованной системы водоотведения

| Наименование населенных пунктов | Сбор, передача сточных вод (выгреб, рельеф, центральная канализация) | Очистка сточных вод |
| --- | --- | --- |
| пгт. Новоаганск | Центральная канализация, выгреб, рельеф | Очистные сооружения пгт. Новоаганск |
| с. Варьеган | Центральная канализация, выгреб, рельеф | Очистные сооружения с. Варьеган |

При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 45.

Таблица 45 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Целевое назначение водоотведения | Мощность существ. сооружений м3/сут тыс.м3/год | П е р и о д ы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | I этап – 2025 г. | II этап- 2030 г. | III этап- 2037 г. |
|  |  | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв |
|  |  |  | м3/сут тыс.м3/год | % |  | м3/сут тыс.м3/год | % |  | м3/сут тыс.м3/ год | % |  | м3/сут тыс.м3/год | % |
| пгт. Новоаганск | 800 292,00 | 535,342 | 264,658 | 33,1 | 570,353 | 229,647 | 28,7 | 594,200 | 205,800 | 25,7 | 605,227 | 194,773 | 24,3 |
|  |  | 195,4 | 96,600 |  | 208,179 | 83,821 |  | 216,883 | 75,117 |  | 220,908 | 71,092 |  |
| с. Варьеган | 200 73,000 | 0,000 | 200,000 | 100,0 | 7,162 | 192,838 | 96,4 | 8,507 | 191,493 | 95,7 | 10,167 | 189,833 | 94,9 |
|  |  |  | 73,000 |  | 2,614 | 70,386 |  | 3,105 | 69,895 |  | 3,711 | 69,289 |  |

По данным таблицы видно, что мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки прогнозного объема сточных вод. Однако,  рекомендуется провести работы по реконструкции существующих очистных сооружений, с модернизацией системы очистки сточных вод. Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через не плотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Сточные воды от многоквартирной и частично от индивидуальной жилой застройки, отводятся системой самотечных коллекторов на очистные сооружения.

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В связи с техническим износом объектов системы водоотведения, предусматривается реконструкция и модернизация централизованной системы водоотведения.

Раздел 12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории поселения существуют следующие проблемы организации водоотведения:

- низкое качество очистки сточных вод;

- попадание поверхностных вод в систему водоотведения;

- невозможность прогнозирования и контроля качества стоков, поступающих на очистные сооружения.

Причинами указанных проблем являются:

- моральный и физический износ оборудования и сооружений очистных сооружений хозфекальных вод. Очистные сооружения хозбытовых стоков округа требуют или проведения большого объема по капитальному ремонту основного технологического оборудования или замены на блочные сооружения соответствующей производительности;

- крайне высокий износ сетей водоотведения, большое количество аварийных колодцев на сетях водоотведения, воровство комплектов чугунных люков (крышек и оснований).

- отсутствие раздельной сети дождевой канализации в поселениях.

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоотведения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами.

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения населенных пунктов городского поселения, является:

реконструкция канализационных очистных сооружений,

замена устаревших участков канализационных сетей;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы водоснабжения приведен в таблице 46.

Таблица 46 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей внутриквартальных сетей водоотведения от ул. Транспортная д.2 до ул. Транспортная д.3 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=159 мм, 108 мм) | км | 0,200 | 2021-2022 |
| 2 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения от ул. Береговая д.6 до ул. Береговая д.9 (трубы стальные электросварные в ППУ Ду=108 мм) | км | 0,030 | 2021-2022 |
| 3 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения от ул. Береговая д.1 до ул. Береговая д.2 (трубы стальные электросварные в ППУ Ду=108 мм) | км | 0,120 | 2021-2022 |
| 4 | Подключение к централизованным сетям водоотведения здания по ул. Мелик-Карамова 6А | км | 0,025 | 2021-2022 |
| 5 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения пгт. Новоаганск | км |  | 2022-2037 г. |
| 6 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения с. Варьёган | км |  | 2022-2037 г. |
| 7 | Реконструкция существующих очистных сооружений, с модернизацией системы очистки сточных вод | - | - | 2022-2037 г. |

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Реконструкция существующих канализационных сетей и канализационных очистных сооружений приведет к повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры населения, повышению качества коммунальных услуг, повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Действующие на территории городского поселения очистные сооружения морально и физически устарели. Для повышения качества очистки сточных вод рекомендуется провести работы по реконструкции существующих очистных сооружений с модернизацией технологической схемы очистки стоков.

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Удаленное управление объектами системы водоотведения отсутствует.

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Сточные воды от жилых и общественных зданий отводятся системой самотечных коллекторов. Основные самотечные коллекторы проложены вдоль улиц населенных пунктов, для обеспечения доступности к месту возможной аварии.

Схемы существующей прокладки сетей водоотведения населенных пунктов городского поселения приведены в Приложениях к данной схеме.

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны (см. таблицу ниже).

Таблица 47 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1 000 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания:

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка устанавливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 4.61.

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки и других нормируемых территорий следует принимать 100 м.

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена согласно проекту на новое строительство централизованной системы водоотведения.

Раздел 13 Экономические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Контроль над качеством сточных вод должен осуществляться согласно графику, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты необходимо выполнять следующие условия:

1. Поддерживать в технически исправном состоянии очистные сооружения;

2. Не допускать залповых сбросов сточных вод;

3. Соблюдение технологического процесса очистки сточных вод;

4. Проводить контроль качества сбрасываемых сточных вод.

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для обезвоживания илового осадка предназначены иловые площадки. На иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка.

Раздел 14 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 48.

Таблица 48 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в текущих, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 1 этап – 2020-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| 1 | Капитальный ремонт сетей внутриквартальных сетей водоотведения от ул. Транспортная д.2 до ул. Транспортная д.3 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2-Ду=159 мм, 108 мм) |  |  |  | 2 143,180 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения от ул. Береговая д.6 до ул. Береговая д.9 (трубы стальные электросварные в ППУ Ду=108 мм) |  |  |  | 145,790 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения от ул. Береговая д.1 до ул. Береговая д.2 (трубы стальные электросварные в ППУ Ду=108 мм) |  |  |  | 606,400 |  |  |
| 4 | Подключение к централизованным сетям водоотведения здания по ул. Мелик-Карамова 6А |  |  |  | 118,434 |  |  |
| 5 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения пгт. Новоаганск | км |  | 10000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 |
| 6 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения с. Варьёган | км |  | 10000,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |
| 7 | Реконструкция существующих очистных сооружений, с модернизацией системы очистки сточных вод | - |  | 7500,0 |  | 3750,0 | 3750,0 |
|  | Всего: |  |  | 28 506,70 | 3 013,804 | 11 250,00 | 11 250,00 |

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития городского поселения составит ориентировочно 28 506,70 тыс. рублей.

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Раздел 15 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения будут достигнуты следующие результаты:

Обеспечение надежной работы системы водоотведения поселения.

Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Повышение комфортности проживания на территории поселения.

Таблица 49 – Целевые показатели развития системы водоотведения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2020 г. | I этап – 2025 г. | II этап – 2030 г. | III этап – 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.г.т. Новоаганск |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3 | Индекс замены оборудования | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 93,3 | 96,6 | 100,0 | 100,0 |
|  | с. Варьёган |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения.

Раздел 16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения п.г.т. Новоаганск и с. Варьёган – не выявлено.

Книга 3. Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения Новоаганск.

Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Новоаганск используется геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург.

Раздел 17 «Электронная модель объектов системы водоснабжения».

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- Построение расчетной модели водопроводной сети;

- Паспортизация объектов сети;

- Поверочный расчет водопроводной сети;

- Конструкторский расчет водопроводной сети;

- «Гидроудар» - расчет переходных процессов;

- Коммутационные задачи;

- Построение пьезометрического графика;

- Построение расчетной модели водопроводной сети.

Поверочный расчет водопроводной сети.

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

- Фиксированные узловые отборы воды;

- Напорно-расходные характеристики всех источников;

- Геодезические отметки всех узловых точек.

В результате поверочного расчета определяются:

- Расходы и потери напора во всех участках сети;

- Подачи источников;

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети.

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включение или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- высота здания.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Раздел 18 «Электронная модель объектов водоотведения»

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчеты ZuluDrain могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

ZuluDrain позволяет:

Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее работы.

Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся участки канализационной самотечной сети.

Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с данными обследования сети.

Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними паводками

Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность исследовать свойства или поведение системы водоотведения в условиях, которые нецелесообразно или невозможно воспроизвести на практике, а также моделировать разного рода возмущения с целью оценки их влияния на режим работы канализационной сети. Количество объектов канализационной сети не ограничено.

Состав задач:

- Построение расчетной модели;

- Паспортизация объектов сети;

- Конструкторский расчет;

- Поверочный расчет;

- Построение продольного профиля;

- Построение расчетной модели.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Конструкторский расчет.

На основании гидравлического расчета определяются диаметры трубопроводов самотечных сетей водоотведения (дождевой, общесплавной и бытовой канализации).

Осуществляется проектирование высотной схемы канализационных сетей, определение начальных глубин заложения, уклонов и отметок в местах сопряжения труб в соединительных колодцах и камерах.

Поверочный расчет.

Выполняется гидравлический расчет существующей канализационной сети. В результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, скорости движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением. Расчеты можно проводить с учетом изменения различных исходных данных, например, с незапланированными сбросами сточных вод.

Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизирован.

Построение продольного профиля.

Построения продольного профиля канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных участках. Настройка графика выполняется пользователем, возможен его экспорт в Microsoft Office Word или в Microsoft Office Excel.